## Slide 1: Pogađanje slučajnog broja

## Slide 2: Softver
void setup() {
for (int i=2; i<10; i++){
pinMode(i, OUTPUT);
}
Serial.begin(9600);
}
void showNumber(int num){
for(int pin=2; pin<10; pin++){
digitalWrite(pin, number[num][pin-2]);
}
}
int number[10][8]=
{
// a b c d e f g dp
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, //0
{0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //1
{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, //2
{1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, //3
{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, //4
{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //5
{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //6
{1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //7
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //8
{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //9
};
int randNum = 0;
int userNum = 0;

## Slide 3: Softver
void loop() {
randNum=random(0,10);
Serial.println("Pogodite broj koji je od 0 do 9 ");
while(Serial.available() == 0){ // WAIT!
}
userNum = Serial.parseInt();
Serial.println(userNum);
showNumber(userNum);
delay(2000);
if (userNum==randNum){
Serial.println("Pogodak u centar");
}
else{
Serial.print("Promasaj, slucajan broj je ");
Serial.println(randNum);
Serial.println("");
showNumber(randNum);
}
}