## Slide 1: Brojač na 7-segmentnom displeju

## Slide 2: Softver
// digital pin 2 3 4 5 6 7 8 9
// a b c d e f g dp
int zero[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0};
int one[] = {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0};
int two[] = {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0};
int three[] = {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0};
int four[] = {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0};
int five[] = {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0};
int six[] = {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0};
int seven[] = {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0};
int eight[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0};
int nine[] = {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0};
void setup() {
for (int i=2; i<10; i++){
pinMode(i, OUTPUT);
}
}
void loop() {
for (int pin=2; pin<10; pin++){
digitalWrite(pin, zero[pin-2]);
}
delay(500);
for (int pin=2; pin<10; pin++){
digitalWrite(pin, one[pin-2]);
}
delay(500);
for (int pin=2; pin<10; pin++){
digitalWrite(pin, two[pin-2]);
}
delay(500)
...

## Slide 3: Brojač